Odvození vztahů pro výpočet a výpočty

- Multivibrátor

1) 	2)

3) 		4)

Pro výpočet R1 dosadíme:

5)

dosadíme do 4. rovnice

dosadíme do vztahu 5:

po upravení dostáváme konečný vztah:

volíme C1 = 15nF

Po zařazení do řady dostáváme R1 = 100k

Vztah pro rezistor R2 dostaneme obdobným způsobem. Použijeme vztah 1 pro R2 a C2 a ze vztahu 3 vyjádříme t1 a pokračujeme stejným postupem. Dostáváme výsledný vztah:

Volíme C2 = 22 nF

Po zařazení do řady dostáváme R2 = 100k

Kontrola chyby výpočtu:

6)

Maximální relativní chyba .

Z vypočtených hodnot R1, C1, R2, C2 vypočteme  = 1,5 ms a 2 = 2,2 ms.

Využitím vztahu 1,2 a 6 dostáváme po úpravě vztah pro frekvenci:

Využitím vztahu 1,3 a 6 dostáváme po úpravě vztah pro střídu:

- Odporový dělič

Nejdříve jsem si vypočetl podmínku pro rezistor Rb. Ten poté zvolil tak, aby splňoval vypočtenou podmínku a k němu dopočet rezistor Ra. Poté jsem ověřil zda výkonová ztráta je menší než PMAX

Vycházel jsem ze vztahu pro maximální relativní chybu

Zjednodušený nezatížený dělič podle obr.2 jsem popsal vztahem

A zjednodušený zatížený dělič podle obr.2 jsem popsal vztahem

Napětí po zatížení rezistorem U2Z poklesne, to znamená že U2Z – U2 bude záporné číslo. Proto vztah přepíšeme na a dosadíme do něj.

Ze vztahu pro nezatížený dělič vyjádříme Ra a dosadíme do upraveného vztahu pro :

Dosadíme hodnoty a dostáváme:

Zvolil jsem si podle obr. 3 povolenou kombinaci C. Rezistor Rb  Rezistor volím 1650 tj. 2x paralelně 3300. Ze vztahu  vypočteme rezistor Ra = 330. Volíme 2 sériově řazené odpory podle řady E12 Ra1 = 150 a Ra2 = 180aby jejich součet dal hodnotu Ra.

Ověření odchylky výstupního napětí od zadané hodnoty:

Nezatížený dělič:

Zatížený dělič:

Úbytky napětí na rezistorech:

Proud protékající rezistory:

Výkonová ztráta rezistorů: